Сельское поселение «Победа» расположено в центральной части Ржевского района и граничит: на северо с с/п Итомля, на востоке – с г.Ржев, на юго – с с/п Хорошево, на юго-западе – с с/п Чертолино.  Южной и западной границей является река Волга. Главная автодорога – «Ржев–Селижарово–Осташков». Общая площадь Поселения – 480,8 км².

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| I. | Общие положения. | 5. |
| 1.1. | Краткая характеристика Поселения | 8. |
| 1.2. | Развитие экономической и социальной инфраструктуры Поселения | 9. |
| II. | Раздел. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Поселения | 10. |
| 2.1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Населенные пункты в составе Поселения | 10. |
| 2.2. | Количественные сведения водообеспечения населённых пунктов Поселения | 14 |
| 2.3. | Характеристика водоснабжения Данные по потребителям Поселения Источники водоснабжения по каждому населённому пункту в составе Поселения Система водоснабжения по каждому населённому пункту в составе Поселения Объёмы потребления холодной воды по каждому населённому пункту в составе Поселения Объёмы финансирования работ по каждому населённому пункту в составе Поселения | 15. |
| 2.4. | Описание функционирования системы водоснабжения и водоотведения | 41. |
| III. | Баланс водоснабжения и потребления хозяйственно-питьевой воды | 42. |
| IV. | Направления развития централизованных систем водоснабжения. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 43. |
| V. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 45. |
| 5.1. | Водоёмы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Поселения | 45. |
| 5.2. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Поселения | 47. |
| VI. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 48. |
| VII. | Приложения Расчётные таблицы водопотребления Альбом форм (графические части схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 52. |

I.   Общие положения

Схема водоснабжения сельского поселения «Победа» (далее – Поселение), Ржевского района, Тверской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, а также учёта ее развития.

Основанием для разработки схемы являются:

### Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015гг.

- Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Постановление Правительства Тверской области от 29 января 2013г. № 25-пп «Об отдельных вопросах реализации программ по поддержке местных инициатив в Тверской области».

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в МО «Ржевский район» Тверской области на 2012-2015гг.».

- Программа «Развитие индустриальных площадок на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2010-2013гг.».

- Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области на 2010-2013гг.

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО Ржевский район на 2013-2017 годы».

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Основные понятия и определения:

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

Водозабор  – инженерное сооружение для добычи подземных вод. Водозабор может состоять из одной или нескольких скважин.

Очистные сооружения – совокупность инженерных сооружений в системах водоснабжения и канализации, в которых природные и сточные воды очищаются от содержащихся в них загрязнений.

Централизованные групповые водозаборы, или централизованные системы коммунального водоснабжения – система питьевого водоснабжения, открытая для общего пользования, включающая комплекс водозаборных сооружений и устройств, которые работают одновременно и взаимодействуют в процессе работы или взаимодействуют при определенном режиме эксплуатации.

Одиночные водозаборы –   одиночные скважины и группы скважин, находящихся вне пределов радиуса влияния и не взаимодействующих или расположенных хотя и на близком расстоянии, но работающих поочередно.

Площадные рассредоточенные системы водоснабжения – группа   изолированных водозаборных пунктов – например, скважин или каптированных источников, относящихся к одному водоносному горизонту, находящиеся вне зоны взаимного гидравлического влияния.

Автономные системы питьевого водоснабжения – системы питьевого водоснабжения, закрытые собственником для общего пользования, горизонтальные водозаборы, предназначенные для сравнительно небольшого водопотребления при малой глубине залегания подземных вод, включающие траншейные, галерейные и лучевые водозаборы;

Нецентрализованные системы водоснабжения (НЦСВ) – системы питьевого водоснабжения без транспортировки питьевой воды к местам водопотребления и открытая собственником для общего пользования.

Месторождение подземных вод (МПВ) – пространственно ограниченная часть водоносной системы, в пределах которой, под влиянием естественных и искусственных факторов создаются благоприятные условия для отбора подземных вод в количестве достаточном для их целевого использования;

Подземные воды (ПВ) – это различные виды природных вод, находящиеся в горных породах ниже уровня земной поверхности, дна водотоков и вод.

Мониторинг подземных вод – система регулярных наблюдений за изменением состояния подземных вод под воздействием природных и техногенных факторов, непосредственно связанная организационно и методически с решением задач прогноза и управления ресурсами, режимом и качеством подземных вод.

Питьевые воды – воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки отвечающие нормативным требованиям и предназначенные для питьевых и бытовых нужд человека, либо для производства пищевой продукции. Этот тип вод включает также минеральные природные столовые воды, к которым относятся подземные воды с общей минерализацией не более 1 г/дм3, не требующие водоподготовки или не изменяющие после водоподготовки своего естественного состава.

Технические подземные воды – воды различного химического состава (от пресных до рассолов), предназначенные для использования в производственно-технических и технологических целях, требования к качеству которых устанавливаются государственными или отраслевыми стандартами, техническими условиями или потребителями.

Геологическая среда – часть недр, в пределах которой протекают процессы, влияющие на жизнедеятельность человека и другие биологические сообщества. Геологическая среда включает горные породы ниже почвенного слоя, циркулирующие в них подземные воды и связанные с горными породами и подземными водами физические поля и геологические процессы.

Недропользователь – юридическое лицо или предприниматель, которому предоставлено право пользования недрами.

Лицензия на пользование недрами для добычи подземных вод – государственное разрешение, удостоверяющее право пользования участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им заранее оговоренных условий.

Условия лицензии – неотъемлемая составная часть лицензии, содержащая основные заранее оговоренные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и дополнительные условия пользования недрами, в т.ч. требования к ведению мониторинга подземных вод.

Зона санитарной охраны – территория, включающая источник водоснабжения и состоящая из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны подземных вод от загрязнения.

I пояс (зона строгого режима) охватывает непосредственно площадь расположения каптажного сооружения, насосную станцию и пр. Граница I пояса при эксплуатации надежно защищенных водоносных горизонтов (обычно напорных) устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозаборного сооружения и не менее 50 м – при использовании незащищенных и недостаточно защищенных горизонтов.

Граница II пояса (зона ограничений или микробного загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, учитывающими время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Граница III пояса (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее – централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

- повышение надёжности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- строительство новых объектов капитального, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения сельского поселения Итомля, Ржевского района, Тверской области;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

1.1. Краткая характеристика Поселения

Сельское поселение «Победа» – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области.

Сельское поселение «Победа» – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Образцовского, Победовского, Бахмутовского и Парихинского сельских округов. Общая площадь – 480,8 км².
На территории Поселения находится 55 населённых пунктов. Центр Поселения – посёлок Победа. Посёлок находится в 5 километрах к северо-западу от границы города Ржева, в 4 километрах от автодороги Р87 «Ржев – Осташков». На северо-востоке от посёлка находится небольшое водохранилище на речке Добрая (Добрый ручей, приток Волги).

Таблица 1. Общие сведения по Поселению

| Полное наименование Поселения | Муниципальное образование сельское поселение «Победа» |
| --- | --- |
| Адрес Администрации Поселения | 172356, Россия, Тверская область, Ржевский район п. Победа ул. Полевая, 2а. |
| ФИО, должность Главы Поселения | Тарасевич Евгений Леонидович Глава администрации сельского поселения «Победа» Федорова Елена Викторовна Глава поселения |
| Существующая общая численность населения с/п (на 2014г) | Численность постоянно проживающих | Дачников |
|  | 2056 | 622 |
| Прогнозная численность населения с/п (на 2024г) | 2200 | 850 |
| Перечень территориальных образований, входящих в состав Поселения | Бахмутовское, Парихинское, Победовское, Образцовское |
| Численность населения территориальных образований, входящих в с/п | Наименование территориального образования | Численность постоянно проживающих | Дачников |
|  | Бахмутовское | 333 | 124 |
|  | Образцовское | 327 | 40 |
|  | Парихинское | 278 | 133 |
|  | Победовское | 1118 | 325 |
|  | Численность населения на 01.01.2014г. | Прогнозная численность населения на 2014г. |
| Населённые пункты, имеющие систему водоснабжения | п.Победа | 611 | 620 |
|  | д.Мурылево | 26 | 30 |
|  | д.Ковынево | 82 | 85 |
|  | д.Поволжье | 52 | 55 |
|  | д.Починки | 25 | 25 |
|  | д.Митьково | 168 | 170 |
|  | д.Полунино | 103 | 105 |
|  | д.Образцово | 170 | 173 |
|  | д.Бахмутово | 286 | 290 |
|  | д.Харланово | 1 | 1 |
|  | д.Парихино | 184 | 186 |
|  | д.Степашино | 19 | 20 |
|  | д.Мясцово | 12 | 12 |
|  | д.Хрипелево | 10 | 10 |
|  | д.Лукино | 7 | 10 |
|  | д.Петрищево | 2 | 2 |
| ФИО, должность ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения | Тарасевич Евгений Леонидович |
| Телефон | 848(232) 76-133 , 848(232) 76-303 |
| Факс | 848(232) 76-133 , 848(232) 76-303 |
| Электронный адрес | Е-mail: mosppobeda@yandex.ru |
| Наличие Программы перспективного развития территориального образования | отсутствует |
| Проект зон санитарной охраны (ЗСО) для артезианских скважин | отсутствует |

Поселение входит в зону умеренно-континентального климата. Значительную роль в формировании современного рельефа местности территории Поселения и регулировке поступления воды в почвах играет гидрографическая сеть. По химическому составу реки относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы с умеренной жёсткостью воды, по степени минерализации пресных вод, с незначительным изменением величины рН в течение года.

1.2. Развитие экономической и социальной инфраструктуры Поселения

Перспективы развития сельского Поселения находятся в стадии формирования.

Основа экономики поселения – сельское хозяйство с преобладанием молочно-мясного скотоводства и выращивания льна и зерновых. Крупными предприятиями являются ГУСП ОПХ «Победа» – производитель сельскохозяйственной продукции, СПК «Приволжское», расположенное в д.Бахмутово – животноводство. К инвестиционным планам Поселения относится выращивание картофеля по технологии Джона Питерсона на базе ЗАО «Победа», в сельхозоборот под «картофельные угодья» к 2015 году планируется ввести  до 2000 га.

На территории Поселение идёт развитие жилищного строительства в соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на период до 2020 года. В соответствии с программой переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Ржевском районе в п Победа запланировано строительство 28-квартирного дома, с введением в эксплуатацию ноябре 2015 года. С 2014 года наряду с другими сельскими поселениями Ржевского района на базе с/п «Победа» реализуется программа по поддержке местных инициатив в Тверской области, направленных на реконструкцию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры. Действует программа по обеспечению жильём многодетных семей, предусматривающая в 2015г. индивидуальное строительство жилья на 39 участках (195 чел.) д.Образцово.

В районе д. Семашко и д. Добрая в целях усиления работы по оздоровлению детей, обучающихся в школах города, в 2013г. в рамках Программы организации детской занятости в летний период на базе решения Администрации г.Ржев проводится расширение детского оздоровительно-образовательного центра (ДЗООЦ) «Зарница» с помощью строительства пристройки спального корпуса на 80 мест.

II. Раздел. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Поселения

2.1. Технико-экономическая характеристика потребителей систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Поселения действует в 16-ти населённых пунктах, водоотведения – действует в населённых пунктах п.Победа, д. Митьково.

Таблица 2. Населённые пункты Поселения с централизованной системой водоснабжения, водоотведения

| № | Тип поселения | Название | Характеристика централизованной системы | Протяжённость сети водоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревня | п.Победа | Водоснабжение и водоотведение | 4600 |
| 2. | Деревня | д.Мурылево | Водоснабжение | 1200 |
| 3. | Деревня | д.Ковынево | Водоснабжение | 1000 |
| 4. | Деревня | д.Поволжье | Водоснабжение | 2500 |
| 5. | Деревня | д.Починки | Водоснабжение | 1500 |
| 6. | Деревня | д.Митьково | Водоснабжение и водоотведение | 400 |
| 7. | Деревня | д.Полунино | Водоснабжение | 900 |
| 8. | Деревня | д.Образцово | Водоснабжение | 800 |
| 9. | Деревня | д.Бахмутово | Водоснабжение | 5000 |
| 10. | Посёлок | д.Харланово | Водоснабжение | 1000 |
| 11. | Деревня | д.Парихино | Водоснабжение | 2500 |
| 12. | Деревня | д.Степашино | Водоснабжение | 2700 |
| 13. | Деревня | д.Мясцово | Водоснабжение | 1600 |
| 14. | Деревня | д.Хрипелёво | Водоснабжение | 2000 |
| 15. | Деревня | д.Лукино | Водоснабжение | 2000 |
| 16. | Деревня | д.Петрищево | Водоснабжение | 3500 |
|  | Итого: | 16 |  | 33200 |

Источниками водоснабжения Поселения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин.

Структура системы централизованного водоснабжения Поселения состоит из следующих основных элементов:

- артезианские скважины;

- водоподъёмные сооружения, включающие насосы подающие воду;

- накопительные резервуаров воды;

- водопроводы с сетью трубопроводов, водопроводные вводы в дома;

- водозаборные колонки на уличных водопроводах.

Схема централизованного водоснабжения в основном тупиковая (разветвлённая), тип внутридомовой разводки – тройниковый.

Артезианские скважины

На территории Поселения находится 23 артезианские скважины. Годы бурения артезианских скважин – 1957-89 гг. Работы проводились специализированными организациями – Ленинградский Государственный трест «Промбурводстрой», Московское спец. СМУ Главмосводстроя, Нелидовский СМУ трест «Союзшахоосунение», Калининское СМУ «Бурводстрой», Тверское ООО «Бурводстрой №2», Московское спец. СМУ Главмосводстроя.

Производительность скважин варьирует в диапазоне от 2,31 до 30,67 м3/сут. Наиболее высокую производительность имеют скважины в населённых пунктах: д.Мурылево  – 30,67 м3/сут., пос.Победа – 16,0 м3/сут, д. Ковынево  – 16,0 м3/сут., д.Поволжье –  16,0 м3/сут.

Водоподъёмные сооружения

Способ подачи воды в основном является механическим – с помощью насосов и водонапорных башен. Механизмы водоподъёмов в территориальных образованиях в основном оснащены оборудованием: ЭЦВ 6-10-80, 6-6,5-90, 6-10-80, 5-6,5-80 (12 установок), ЗИФ 55, АПН 6-10-75.

Насосы типа «ЭЦВ» – представляют из себя артезианский погружной глубинный скважинный центробежный насос, многоступенчатый, секционный, вертикальный, с закрытым лопастным колесом одностороннего входа. Глубинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией не более 1500мг/л, водородным показателем рН 6,5…9,5, с температурой до 25 °С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. Материал проточной части погружного насоса ЭЦВ – чугун, полифосфонитрилхлорид (норил), нержавеющая сталь, бронза. Основными рабочими узлами ЭЦВ 6-10-80 являются корпус, ротор, муфта и электродвигатель. Выход насоса снабжен обратным клапаном, который упрощает запуск агрегата после его остановки. Насос размещается в месте подъёма воды вертикально таким образом, чтобы электродвигатель оказался внизу. Принцип работы устройства заключается  в увеличении кинетической энергии перекачиваемой жидкости под действием центробежной силы, возникающей в результате вращения лопастей. Жидкость проходит несколько ступеней, в результате чего увеличивается её напор на выходе насоса. Охлаждение электродвигателя происходит за счёт перекачиваемой воды. В целях предотвращения поломки насоса при работе вне жидкости агрегат оборудован датчиком сухого хода.

Водонапорные башни

Водонапорные башни предназначены для регулирования расхода и напора воды в водопроводной сети, для выравнивания графика работы насосных станций, а так же создания запаса воды. Башни используются в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения промышленных объектов, сельскохозяйственных комплексов и населенных пунктов.

В Поселении присутствуют водонапорные башни (22) (конструкции Рожновского, показан типовой проект (ЦНИИЭП инженерного оборудования) башни, имеющей железобетонный ствол и стальной бак с коническим днищем; ёмкость бака предусматривается в диапазоне от 25 до 800 м3. высота ствола – 14 м, объём – 25 м3, материал опорных конструкций - железобетон). 1– сварной цилиндрический бак, 2 – опора, 3 – крышка бака, 4–  смотровой люк, 5 – скобы-льдоудержатели, 6 – лестница для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни, 7 – лестницы для подъёма на башню, оборудованные элементами защитных ограждений.

Введены в эксплуатацию в период 1957 – 1989гг.: д.Бахмутово, д.Харланово – 1957гг., д.Ковышёво, д.Поволжъе, д.Мясцово,д.Хрипелёво, д.Образцово - 1968-69гг, д. Петрищево, д.Парихино – 1974г., д.Петрищево – 1980г. Последний ремонт башен осуществлялся в д.Мурылево – 2010г. пос.Победа, д.Митьково,  – 2013г.

Водопроводные сети

Протяжённость водопроводных сетей, находящихся на балансе администрации Поселения,  согласно данным администрации составляет 33 200 м. Сети выполнены из труб различных материалов, в основном чугунных, стальных, а также полипропиленового пластика. Все водопроводные сети проводились в своё время хозспособом, с использованием имеющихся в наличии материалов (т.е. на одном водопроводе трубы могут быть состыкованы из различных материалов). Износ неотремонтированных сетей составляет свыше 60%. Ветхое состояние неотремонтированных трубопроводов приводит к утечке и неучтённому расходу воды при транспортировке. 32 населённых пункта имеют локальное водоснабжение (шахтные колодцы).

Водоотведение

Под центральной канализацией в территориальных образованиях Поселения подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов). Система водоотведения в д. Митьково  представлена одиночными канализационными сетями (асбоцементные трубы 220 мм) с промежуточными смотровыми колодцами (коллекторами) и последующим поступлением стоков в систему водоочистных сточных вод, протяжённостью 3500м. В пос. Победа к системе водоотведения подключены два жилых дома по 30 квартир, протяжённость сети – 1000м., присутствует КНС. Для всех элементов системы водоотведения в перспективе развития Поселения предусмотрены мероприятия по ремонту и дальнейшему развитию в соответствии с планами жилищного строительства.

Тарифы за услуги водоснабжения

По решению Совета Депутатов с/п «Победа» Ржевского района №14 от 23.12.2013г.                                                                           «Об утверждении  тарифов на оплату водоснабжение  в  МО  СП «Победа» на 2014 год», в соответствии с приказом РЭК Тверской области от 07.11.2013 г. № -349 нп,  установлены экономически обоснованные тарифы за услуги водоснабжения с учетом уровня платежей граждан от стоимости жилищно - коммунальных услуг на 2014 год в размере 100%:

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 года:

-  27,62 рублей с человека в месяц   при пользовании уличными колонками;

-  41,43 рублей с человека в месяц в домах, имеющих водоснабжение без
    канализации;

-  82,86 руб. с человека в месяц в домах, имеющих водоснабжение, канализацию и другие виды благоустройства.

2.2. Количественные сведения водообеспечения населённых пунктов Поселения

Таблица 3. Сводная количественная характеристика системы водообеспечения Поселения

| № п/п | Наименова ние сельского поселения | Численноть чел. | Ко-во потребителей (домов, квартир) | Количество домов (квартир)/количество человек | Планируемое увелич-е к-ва потребителей (домов, квартир) и их суммар. Расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Общая протя- жённость водопроводных сетей м | Существующая нагрузка системы м3/сут | Артезианские скважины | Водонапорные башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С водопроводом | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) к-во домов/чел |  |  |  | К-во раб. на осн.водопровод ед. | Фактич. производитель ность м3/сут | Общий дебит м3//час |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | Объ ём м3 | Высо та ство ла |
| 1. | пос. Победа | 611 | 73(183)/611 | 51 (143)/468 | 18 (34)/126 | 3 (6)/17 | 6(30) | 4600 | 112,9 | 1 | 38,8 | 16 | 1 | 25 | 24 |
| 2. | д. Мурылево | 26 | 30 | 4/7 | 22 | 4/1 | 35 | 1200 | 30,67 | 1 | 3,1 | 1,4 | 1 | 15 | 14 |
| 3. | д. Ковынево | 82 | 35 (12) | 35 (12)/82 | - | - | 45 | 1000 | 16 | 1 | 9,8 | 7,2 | 1 | 15 | 14 |
| 4. | д. Поволжье | 52 | 36 | 19/39 | - | 10/20 | - | 2500 | 16 | 1 | 4,7 | 3,3 | 1 | 15 | 12 |
| 5. | д. Починки | 25 | 19(4)/ | 5(4)/14 | - | 14/20 | 2/ | 1500 | 12 | 1 | 1,7 | 3,3 | 1 | 15 | 12 |
| 6. | д. Митьково | 168 | 25 (72) | 10/19 | - | 2 (24)/48/10/16 | 4 | 400 | 6 | 1 | 2,3 | - | 1 | 15 | 12 |
| 7. | д. Полунино | 103 | 27 (12) | 14 (12)/68 | - | 13/33 | 5 | 900 | 12 | 1 | 8,2 | - | 1 | 15 | 14 |
| 8. | д. Образцово | 170 | 34(59) | 12 (23)/4 | 10/33 | 12(36)/92 | 30 | 800 | 12 | 1 | 7,6 | - | 1 | 15 | 12 |
| 9. | д. Бахмутово | 286 | 82 (54) | 47(18)/171 | - | 35(36)/115 | - | 5000 | 20,5 | 1 | 6,5 | 1 | 1 | 25 | 24 |
| 10. | д. Харланово | 1 | 15 | - | - | 15/1 | 2 | 1000 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 12 |
| 11. | д. Парихино | 184 | 45 | 35/140 | 2/4 | 9/40 | 3 | 2500 | 17,3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 12. | д. Степашино | 19 | 10 | 3/8 | - | 7/11 | 2 | 2700 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 12 |
| 13. | д. Мясцово | 12 | 17 | 2/0 | - | 15/19 | 2 | 1600 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 14 |
| 14. | д. Хрипелёво | 10 | 15 | - | - | 15/20 | 2 | 2000 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 14 |
| 15. | д. Лукино | 7 | 13 | 2/0 | - | 11/18 | 2 | 2000 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 12 |
| 16. | д. Петрищево | 2 | - | 4/5 | - | 14/18 | - | 3500 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 12 |

2.3. Характеристика водоснабжения территориальных образований сельского поселения «Победа»

Территориальное образование пос. Победа

Таблица 4. Потребители пос. Победа

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 73(183)/611 ФАП Школа им.Обручева, МДОУ Победовский детский сад, СДК «Победа», Баня, Спортивный корт, Котельная, Административное здание, Магазин «Авоська», Тепличный комплекс «Урожай», ООО «Евро Семена», ИП Горюнов, Ритуальные услуги, Металлоконструкции МУП «АгроПобеда» 112,9 м3/сут. |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 51(143)/468 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | К-во домов (квартир)/ количество человек | 18(34)/126 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 3(6)/17 |
|  |  |  | Прочие (колодец) | К-во домов квартир)/ количество человек | 1 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 6(30) 7,2 м3/сут. |

Таблица 5. Источники водоснабжения пос.Победа

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 29-40 м. |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6-10-80 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1976 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Ленинградский Государственный трест «Промбурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Тип подземных вод | По водоносному горизонту | Суглинок коричневый плотный, глина серая плотная валунная, известняк доломитизированный трещиноватый, глина пестроцветная, известняк окремненный крепкий, известняк с прслоями глины |
|  |  | Колебания дебитов | м3/час | 12,5 - 20,0 |
| 8. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 38,8 |
| 9. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 16 |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 11. | Количество скважин, работают на локальные водопроводы | Ед. | нет |
| 12. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | 1 противопожарный гидрант |

Таблица 6. Система водоснабжения пос. Победа

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт | 1 |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые | шт | 1 |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 4600 |
| 4. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 71,3 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвленные). |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 4600 |
| 7. | Материал и диаметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 110 |
| 8. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 25 |
|  |  | Высота ствола | м | 24 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1976 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | 2013 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон, Кирпич |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6-10-80 |
| 11. | Система управления насосными станциями | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 7. Объёмы финансирования работ по пос. Победа

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт павильона, замена насоса, ремонт водопроводных сетей | 243031 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водонапорной башни, водопроводных сетей | 420454 |
| 2014г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 299394 |

| Год | Объём планируемых затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2016г. | Капитальный ремонт сети | 2500000 |

Таблица 8. Объёмы потребления холодной воды по пос.Победа

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 | 26,40 |

Территориальное образование д. Мурылево

Таблица 9. Потребители д.Мурылево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 30 30,6 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 4/7 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Количество домов (квартир)/количество человек | 22/72 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 4/1 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 35 8,4 |

Таблица 10. Источники водоснабжения д.Мурылево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 30,0-65,0 метров |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6-10-80 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1989 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Тип подземных вод | водоносному горизонту | Известняк разной крепости, суглинок коричневый |
| 8. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут | 30,67 |
| 9. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 1,4 |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 11. | Количество скважин, работают на локальные водопроводы | Ед. | нет |
| 12. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | 1 противопожарный гидрант |

Таблица 11. Система водоснабжения д. Мурылево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 1200 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвленные) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 1200 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая | Указать | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 14 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1989 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | 2010 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Сталь |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
| 9. | Система управления насосными станциями | Насосные станции с ручным управлением | шт | 1 |

Таблица 12. Объёмы финансирования работ по д. Мурылево

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 117166 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт павильона, водопроводных сетей | 63435 |
| 2014г. | Электроэнергия | 54970 |

Таблица 13. Объёмы потребления холодной воды по д.Мурылево

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 С водопроводом и канализацией 0,09 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 С водопроводом и канализацией 0,09 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 С водопроводом и канализацией 0,12 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Ковынево

Таблица 14. Потребители деревня Ковынево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 35 (12) 16 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 35(12) /82 |
|  |  |  | Прочие (колодец) |  | 3/0 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 45 5,4 |

Таблица 15. Источники водоснабжения д.Ковынево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 48,50-55,0 метров |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭПН 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Московское спец. СМУ Главмосводстроя |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Тип подземных вод | водоносный горизонт | Суглинок коричневый, глина коричневая, известняк белый, серый, трещиноватый |
|  |  | Колебания дебитов | м3/час | Нет сведений |
| 8. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 9,8 |
| 9. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 7,2 |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 11. | Количество скважин, работают на локальные водопроводы | Ед. | нет |
| 12. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | 2 пожарных гидранта |

Таблица 16. Система водоснабжения д.Ковынево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт | 1 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 1000 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный 1000 |
| 7. | Материал и диметр труб | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 110 |
| 8. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 14 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г | - |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭПН 6 |
| 11. | Система управления насосными станциями | Насосные станции с ручным управлением | шт | 1 |

Таблица 17. Объёмы финансирования работ по д. Ковынево

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, замена насоса, ремонт водопроводных сетей | 59920 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 88919 |
| 2014г. | Электроэнергия | 31265 |

| Год | Объём планируемых затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2014г. | Капитальный ремонт сети | 766000 |

Таблица 18. Объёмы потребления холодной воды д. Ковынево

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Поволжье

Таблица 19.  Потребители д. Поволжье

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 36 ООО «Практик» ЛПХ «Поволжье» 16 м3/сут. |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 19/39 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | Количество домов (квартир)/количество человек | 7/8 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 10/20 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 20. Источники водоснабжения д.Поволжье

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 35,0-80,0 метров |
| 2. | Способ подачи воды | Насос АПН - 6-10-75 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Тип подземных вод | Водоносный горизонт | Суглинок коричневый, суглинок коричнево-красный, известняк с прослойками глины, глина пестроцветная, известняк серый |
|  |  | Колебания дебитов | м3/час | Нет сведений |
| 8. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут | 4,7 |
| 9. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 3 ,3 м3/час |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 11. | Количество скважин, работают на локальные водопроводы | Ед. | нет |

Таблица 21. Система водоснабжения д.Поволжье

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые | указать | 1 |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 2500 |
| 4. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | - |
| 5. | Перспективная суммарная нагрузка системы | м3/сут. | - |
| 6. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвленные). |
| 7. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 2500 |
| 8. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 9. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 10. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | - |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 11. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 АПН 6 |
| 12. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 22. Объёмы финансирования работ по д. Поволжье

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия | 108143 |
| 2013г. | Электроэнергия | 285446 |
| 2014г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 119679 |

Таблица 23. Объёмы потребления холодной воды д. Поволжье

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Починки

Таблица 24. Потребители  д. Починки

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 19(4) 12 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 5(4)/14 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 14/20 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 21 2,5 |

Таблица 25. Источники водоснабжения д.Починки

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами от 60 м до 75 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос АПН 6-10-75 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Наименование | Московское спец. СМУ Главмосводстроя |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Тип подземных вод | водоносный горизонт | Известняк разной крепости, с прослойками глины, в нижней части водоносный |
|  |  | колебания дебитов | м3/час | Нет сведений |
| 8. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут | 1,7 |
| 9. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 3,3 |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 26. Система водоснабжения д.Починки

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 1500 |
| 4. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвленные) |
| 5. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 1500 |
| 6. | Материал и диметр труб | Ду Ø мм | Чугун, 110 |
| 7. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 8. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | - |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | - |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 9. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 АПН - 6-10-75 |
| 10. . | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) | 1 |

Таблица 27. Объёмы финансирования работ по д. Починки

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 121458 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт насосной станции | 132722 |
| 2014г. | Электроэнергия | 13630 |

Таблица 28. Объёмы потребления холодной воды по д. Починки

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Митьково

Таблица 29.  Потребители д. Митьково

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 25(72) 6 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 10/19 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | Количество домов (квартир)/количество человек | 3(48)/85 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 2(24(аварийные))/48 10/16 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 4 1,2 |

Таблица 30. Источники водоснабжения д.Митьково

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 20,0 - 50,0 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЗИФ -55 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1964 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Нелидовский СМУ трест «Союзшахоосунение» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут | 2,3 |
| 8. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час |  |
| 9. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 31. Система водоснабжения д.Митьково

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 400 |
| 3. | Перспективная суммарная нагрузка системы | м3/сут. |  |
| 4. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 5. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 400 |
| 6. | Материал и диметр труб | Сшитый полиэтилен | Ду Ø мм | да |
| 7. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 8. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1964 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | 2013 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 9. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЗИФ -55 |
| 10. | Система управления насосными станциями, уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) | шт. | 1 |

Таблица 32. Объёмы финансирования работ по д. Митьково

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия |  |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водонапорной башни | 34176 |
| 2014г. | Электроэнергия | 24895 |

| Год | Объём планируемых затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2015г. | Ремонт канализационных сетей | 300000 |

Таблица 33. Объёмы потребления холодной воды по д. Митьково

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 |  |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Полунино

Таблица 34. Потребители  д. Полунино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 27(12) 12 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 14(12)/68 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 13/33 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 5 1,2 |

Таблица 35. Источники водоснабжения д.Полунино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 72-87 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |

Таблица 36. Система водоснабжения д.Полунино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 900 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвленные). |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 900 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 14 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма , группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6 |

Таблица 37. Объёмы финансирования работ по д. Полунино

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей, павильона | 164390 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 122705 |
| 2014г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 104127 |

Таблица 38. Объёмы потребления холодной воды по д. Полунино

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Образцово

Таблица 39.  Потребители д.Образцово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 34(59) МДОУ «Образцовский д/с» 12 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 12(23)/45 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Количество домов (квартир)/количество человек | 10/33 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 12(36)/92 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 30 7,2 |

Таблица 40. Источники водоснабжения д.Образцово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина горизонтами 102,5-134м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |

Таблица 41. Система водоснабжения д.Образцово

|  | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 800 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвленные) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 800 |
| 5. | Материал и диметр труб | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 110 |
|  |  | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6 |
| 9. | Система управления насосными станциями | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 42. Объёмы финансирования работ д. Образцово

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия |  |
| 2013г. | Электроэнергия |  |
| 2014г. | Электроэнергия |  |

| Год | Объём планируемых затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2015г. | Капитальный ремонт сетей | 1500000 |

Таблица 43. Объёмы потребления холодной воды по д. Образцово

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 |  |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 |  |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 |  |

Территориальное образование д. Бахмутово

Таблица 44.  Потребители д. Бахмутово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 82(54) 20,5 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом и канализацией | Количество домов (квартир)/количество человек | 47(18)/171 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 35(36)/115 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 45. Источники водоснабжения д.Бахмутово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина с водоносными горизонтами 47,0-90,0 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1957 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Тверским ООО «Бурводстрой №2» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Тип подземных вод | водоносный горизонт | Суглинок темно-бурый плотный, песок мелкозернистый, суглинок тёмно-коричневый, глина красная, плотная, известняк светло-серый трещиноватый |
|  |  | Залегание кровли водовмещающих пород отмечаются на глубине 100м | м | 45 |
|  |  | Величина напора | м3 | - |
|  |  | Колебания дебитов | м3/час | 0,8-1 м3/час |
| 8. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут | 6,5 |
| 9. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 1 |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 46. Система водоснабжения д.Бахмутово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт | 1 |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые | шт. | 1 |
|  |  | Сельскохозяйственные | шт. | 1 |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 5000 |
| 4. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 5. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 5000 |
| 6. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 7. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 8. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 25 |
|  |  | Высота ствола | м | 24 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1957 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | - |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 9. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 10. | Оборудование по обеззараживанию питьевой воды | нет |
| 11. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 47. Объёмы финансирования работ по д. Бахмутово

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей, замена насоса | 297228 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 225733 |
| 2014г. | Электроэнергия | 94900 |

Таблица 48. Объёмы потребления холодной воды по д. Бахмутово

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 С водопроводом и канализацией 0,09 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 С водопроводом и канализацией 0,09 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 С водопроводом и канализацией 0,12 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Харланово

Таблица 49. Потребители д. Харланово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 15 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 15/1 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 2 |

Таблица 50. Источники водоснабжения д.Харланово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 20-40м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1957 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 51.Система водоснабжения д.Харланово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 1000 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 1000 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1957 |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6 |
| 9. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управле- нию насосными агре- гатами выполняет обслуживающий персонал) | шт. | 1 |

Таблица 52. Объёмы финансирования работ д. Харланово

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2011г. |  |  |
| 2012г. | Электроэнергия, | 3999 |
| 2013г. | Электроэнергия | 553 |
| 2014г. | Электроэнергия | 3062 |

Таблица 53. Объёмы потребления холодной воды по д. Харланово

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Парихино

Таблица 54. Потребители  д.Парихино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 45 МОУ Ефимовская сош 17,3 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 35/140 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Количество домов (квартир)/количество человек | 2/4 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 9/40 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 3 1,2 |

Таблица 55. Источники водоснабжения д.Парихино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1974 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 56. Система водоснабжения д.Парихино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 2500 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 2500 |
| 5. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 6. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 14 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1974 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 7. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма , группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6 |
| 8. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 57. Объёмы финансирования работ по д. Парихино

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 216125 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 431407 |
| 2014г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 304408 |

Таблица 58. Объёмы потребления холодной воды по д. Парихино

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Степакино

Таблица 59. Потребители  д. Степакино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 10 2,4 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 3/8 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 7/11 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 2 0,5 |

Таблица 60. Источники водоснабжения д.Степакино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 50-80 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1970 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Питьевое - хозяйственное |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 61.Система водоснабжения д.Степакино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 2700 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 2700 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1970 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма , группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6 |
| 9. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) | шт. | 1 |

Таблица 62. Объёмы финансирования работ по д. Степакино

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 104791 |
| 2013г. | Электроэнергия | 87480 |
| 2014г. | Электроэнергия | 20742 |

| Год | Объём планируемых затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2014г. | Утепление насосной | 10000 |

Таблица 63. Объёмы потребления холодной воды по д.Степакино

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,4 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Мясцово

Таблица 64.  Потребители д. Мясцово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 17 3,6 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 2/0 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 15/19 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 2 |

Таблица 65. Источники водоснабжения д.Мясцово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 44-55м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Питьевое - хозяйственное |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 66. Система водоснабжения д.Мясцово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 1600 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 1600 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 14 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ-6 |
| 9. | Система управления насосными станциями, уровень автоматизации | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 67. Объёмы финансирования работ по д. Мясцово

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия | 58268 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт насосной | 149606 |
| 2014г. | Электроэнергия | 34028 |

Таблица 68. Объёмы потребления холодной воды по д.Мясцово

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Хрипелево

Таблица 69.  Потребители д.Хрипелево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 15 3 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 15/20 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 2 0,5 |

Таблица 70. Источники водоснабжения д.Хрипелево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 45-66 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Питьевое - хозяйственное |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 71. Система водоснабжения д.Хрипелево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 2000 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 2000 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Характеристика станции водоподготовки и водоочистки | Год ввода в эксплуатацию | г. | - |
|  |  | Описание | Описательно | - |
| 8. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 14 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 9. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма , группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ 6 |
| 10. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Насосные станции с ручным управлением | 1 |

Таблица 72. Объёмы финансирования работ по д. Хрипелево

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей | 23228 |
| 2013г. | Электроэнергия, ремонт водопроводных сетей, замена насоса | 17965 |
| 2014г. | Электроэнергия | 4459 |

Таблица 73. Объёмы потребления холодной воды д.Хрипелево

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Лукино

Таблица 74.  Потребители  д. Лукино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 13 3 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 2/0 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 11/18 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 2 0,5 |

Таблица 75. Источники водоснабжения д.Лукино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами 33-65 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ-6-10-80 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1968 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 76. Система водоснабжения д.Лукино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 2000 |
| 3. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые) |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 2000 |
| 5. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1968 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ-6-10-80 |
| 9. | Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 77. Объёмы финансирования работ по д. Лукино

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия | 6526 |
| 2013г. | Электроэнергия | 4636 |
| 2014г. | Электроэнергия | 13462 |

Таблица 78. Объёмы потребления холодной воды по д.Лукино

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 | 27,40 |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 | 26,40 |

Территориальное образование д. Петрищево

Таблица 79.  Потребители д. Петрищево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. |  |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 4/5 |
|  |  |  | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) | Количество домов (квартир)/количество человек | 14/18 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 80. Источники водоснабжения д.Петрищево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артскважина с водоносными горизонтами46-73 м |
| 2. | Способ подачи воды | Насос ЭЦВ 6-10-80 Водонапорная башня |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1980 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Калининское СМУ «Бурводстрой» |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 81. Система водоснабжения д.Петрищево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые | шт. | 1 |
| 2. | Общая протяженность сетей | м | 3500 |
| 3. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. |  |
| 4. | Перспективная суммарная нагрузка системы | м3/сут. |  |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые (разветвлённые). |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный, 3500 |
| 7. | Материал и диметр труб | Чугун | Ду Ø мм | 110 |
| 8. | Тип внутридомовой разводки | Тройниковая |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 12 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1980 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. |  |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | 1 ЭЦВ-6-10-80 |
| 11. | Система управления насосными станциями | Насосные станции с ручным управлением | шт. | 1 |

Таблица 82. Объёмы финансирования работ по д. Петрищево

| Год | Объём фактических затрат на модернизацию системы водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Вид работ/оборудования | Стоимость (руб.) |
| 2012г. | Электроэнергия | 22357 |
| 2013г. | Электроэнергия |  |
| 2014г. | Электроэнергия |  |

Таблица 83. Объёмы потребления холодной воды по д. Петрищево

| Год | Нормативный расход воды в сутки на человека | Стоимость водопотребления (руб. за м3) |
| --- | --- | --- |
| 2011г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 |  |
| 2012г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,033 |  |
| 2013г. | С водопроводом 0,05 Без водопровода 0,030 |  |

2.4. Описание функционирования водопроводных систем

К основным проблемам технического состояния элементов системы водоснабжения Поселения относятся:

- общий износ элементов системы водоснабжения порядка 65 %;

- снижение надёжности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, попадания загрязняющих веществ, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

- износ водопроводных сетей разных диаметров составляет более 60 %, что обуславливает высокий риск возникновения аварии и объём потерь;

- высокая перегрузка водопроводных сетей вследствие несоответствия диаметров, необходимость оперативной замены;

- недостаточная защищённость системы водозабора от источников загрязнения и проникновения посторонних лиц, что представляет угрозу загрязнения вод;

- перегрузка трубопроводов вследствие несоответствия диаметров, приводящая  к снижению пропускной способности, низким напорам воды на верхних этажах зданий и увеличению утечек воды.

- снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети.

- высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности.

Гидравлический расчёт сетей внутренних водопроводов холодной воды  произведён по максимальному секундному расходу воды. Диаметры труб внутренних водопровода рассчитаны из наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети.

Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей не превышает 3 м/с.

Таблица 84. Аварийность систем коммунальной  инфраструкутры  Поселения

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструкутры, Ед./км | 6,5 | 3,5 | 2 |

Таблица 85. Удельный вес сетей нуждающихся в замене

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % | 60 | 40 | 20 |

# III. Баланс водоснабжения и водопотребления Поселения

Расчётные расходы воды. Нормы водопотребления.

Расчёт водопотребления выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и представлен в приложении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 20 л/с на предприятиях местной промышленности ( табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84).

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84) .

Гидравлический расчет сетей внутренних водопроводов холодной воды  произведён по максимальному секундному расходу воды.

Диаметры труб внутренних водопровода рассчитаны из наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети.

Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей не превышает 3 м/с.

Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды класса точности не ниже В (2%).

Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.

Таблица 86. Удельное водопотребление

| Фактическое и планируемое удельное водопотребление куб./чел в год | 2013г. | 2019г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители с централизованной системой | 48,5 | 45 | 45 |
| Потребители с водоразборными колонками | 18,7 | 18,7 | 18,7 |

IV. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основная задача по развитию системы водоснабжения Поселения заключается в 100% обеспечении питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН жилых домов и зданий социальной сферы, расположенных на территории Поселения с учетом перспективного строительства.

Направления развития централизованных систем водоснабжения, соответствующие целевой задаче:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех жилых объектов от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и объектов социальной сферы Поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления (установка приборов учёта), ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме.

- установка приборов учёта;

- обеспечение подключения вновь строящихся  (реконструируемых) объектов недвижимости к системам  водоснабжения  и  водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Ржевский район»  Тверской области на период до 2020 года с 2014 года наряду с другими сельскими поселениями Ржевского района на базе с/п «Победа» реализуется программа по поддержке местных инициатив в Тверской области, направленных на реконструкцию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры. Так на территории д.Парихино  предусмотрена замена участка водопроводной сети 2,5 км. на трубы из сшитого полиэтилена.

Действующая программа по обеспечению жильём многодетных семей предусматривает в 2015г. индивидуальное строительство жилья на 39 (195 чел.) участках д. Образцово на территории Поселения с наличием централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Согласно проектной документации водоснабжение перспективного сельского поселения осуществляется от проектируемых закольцованных наружных сетей хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода. От камеры переключения до перспективной застройки наружные сети водоснабжения прокладываются в две нитки, далее по территории застройки трубопроводы закольцовываются по периметру. На сети устанавливаются:

- колодцы для размещения в них арматуры-18шт;

- пожарные гидранты для обеспечения наружного пожаротушения – 6шт., исходя из радиуса действия – не более 200м по дорогам с твердым покрытием;

- водоразборные колонки – 8шт. Радиус действия -100м.

- мокрые колодцы для слива системы – 2шт.

Расчётные расходы воды по перспективной застройке на 195чел. составляют:

- на хозяйственно-питьевые нужды поселка:

  - общий среднесуточный  – 40,6 м3/сут;

  - максимальный часовой холодной воды – 7,2 м3/ч;

  - максимальный общий секундный холодной воды – 2,0 л/с.

- расчётный  расход воды на внутреннее пожаротушение в соответствии         с п. а) 4.1.5 табл.1 СП 10.13130.2009 не требуется, так как строительный объем каждого жилого дома составит менее 5000м3.

- расчётный расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии с п.5.1 СП8.13130.2009 табл.1 для поселений с численностью жителей не более 1 тыс. чел. и составляет:

  - суточный – 54 м3/сут; часовой – 18 м3/ч; секундный – 5 л/с.

Необходимый напор, создаваемый хозяйственным насосом-20,0м.

Расчётный расход при пожаре равен – 5,0+2,0=7,0л/с.

Необходимый напор, создаваемый насосом-30,0м.

Требуемые напоры обеспечиваются насосной станцией II подъема, расположенной на территории ВЗУ.

Сети наружного водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 наружным диаметром 110мм для систем хозяйственно-питьевого назначения по ГОСТ 18599-2001. Общая протяжённость сетей – 2550м. Глубина заложения труб от поверхности земли до низа трубы составляет 2,0-2,8м. Способ прокладки сетей – открытый. В местах пересечения дорог и проездов трубопроводы прокладываются в полиэтиленовых футлярах из труб ПЭ100 SDR17 наружным диаметром 355мм (на 200мм больше диаметра водопроводной сети) по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы – грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта 10см. Засыпка песчаным грунтом средней крупности на высоту «верх трубы плюс 30см» с уплотнением до Ку>0,95. (серия 3.008.9-6/86.0-27), а под проездами на всю глубину траншеи.

Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Люки смотровых колодцев устанавливаются на 50-70мм выше поверхности земли с устройством отмостки – в зеленой зоне, и в одном уровне с проезжей частью.

Вода, подаваемая в наружные сети от  проектируемого ВЗУ, соответствует  требованиям  СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества».

Во всех производственно-вспомогательных зданиях водозаборного узла на вводах предусматривается устройство водомеров. Далее установка счётчиков предполагается потребителями при их подключении к проектируемым сетям.

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 5.1. Водоёмы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Поселения

Использование территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009г. № 17).

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

  - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным системам, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (утв. ПП РФ от 10.01.2009г. № 17).

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном водном реестре и ГКН.

Работы по инвентаризации водного фонда в Поселении не проводились границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос не установлены.

# Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

# 5.2.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Поселения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

На территории Поселения водозабор производится из действующих артезианских скважин.

Для каждого источника организованы зоны санитарной охраны первого пояса.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Поселения составляют 30 метров.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Расчёт условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в Поселении.

Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

- условная граница второго пояса ЗСО – 86 м;

- условная граница третьего пояса ЗСО – 610 м.

В границах третьего пояса расположена жилая и общественно-деловая застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Определение границ зон санитарной охраны артезианских скважин

Эксплуатация некоторых артезианских скважин в Поселении ведется с нарушением законодательства ФЗ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах» – только часть из действующих артезианских скважин имеет лицензию на недропользование. Соответственно только для этой части артскважин известны границы поясов зон санитарной охраны.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Граница первого пояса ЗСО (зона строгого режима) является нормативной и составляет 30 м от артезианской скважины.

Расчёт условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в Поселении.

Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны  на территориях, соответствующих установленным в таблице 10. условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

VI. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Согласно «Правилам формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчёта» – Целевые  показатели  деятельности  организаций,  осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» – показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение (далее – регулируемые  организации), достижение  значений которых  запланировано по результатам  реализации  мероприятий инвестиционной программы.

Направления развития централизованных систем водоснабжения Поселения соответствуют развитию жилищного строительства:

- интенсивное освоение территорий в существующей жилой застройке населенных пунктов;

- реконструкция существующего многоквартирного фонда со сносом ветхого фонда;

- осуществление нового комплексного жилищного строительства в проектируемых границах населенных пунктов (с учётом планировочных ограничений), предусматривающее полное обеспечение территории объектами инженерного обеспечения, транспортного обслуживания;

- применение в строительстве современных типовых и индивидуальных проектов;

- применение на стадиях проектирования и строительства энергоэффективных принципов, технологий и материалов.

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий Поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подъёма;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов;

- повышение энергоэффективности насосного оборудования;

- повышение показателей качества воды (таб.64);

- ремонт и реконструкция существующих сооружения водоподготовки;

- строительство станций обезжелезивания в составе новых ВЗУ;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использование  современных материалов не склонных к коррозии.

Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

Повышение эффективности использования ресурсов:

- установка приборов учёта воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных и энергоэффективных технологий и материалов современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

В настоящее время действует Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы, интегрированная целью: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Задачи программы включают в себя:

- Развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования законодательства РФ о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, законодательства РФ о государственно-частном партнерстве и экологического законодательства РФ;

- Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредством поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Важнейшими индикаторами и показателями программы являются:

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам:

- по санитарно-химическим показателям;

- по микробиологическим показателям;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;

- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Таблица  87. Стандартный перечень химических и микробиологических компонентов, определяемых в подземной воде. (Методические рекомендации по организации мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах, М., Государственный центр мониторинга геологической среды МПР России, 2000г.)

| № п/п | Определяемый компонент | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обобщенные показатели |
| 1 | Водородный показатель рН | 6-9 ед. |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1500 |
| 3 | Жесткость общая | 7 ммоль/дм3 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | 5 |
| 5 | Нефтепродукты (суммарно) | 0,1 |
| 6 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 0,5 |
| 7 | Фенольный индекс | 0,25 |
| Общий химический состав |
| 8 | Цветность | 20о |
| 9 | Мутность | 1,5 |
| 10 | Вкус | 2 балла |
| 11 | Запах | 2 балла |
| 12 | Fe общее | 0,3 |
| 13 | NH4+1 | 2,6 |
| 14 | NO-31 | 45 |
| 15 | NO-21 | 3 |
| 16 | PO4 | 3,5 |
| 17 | Ca2+ | - |
| 18 | Mg2+ | - |
| 19 | HCO3-1 | - |
| 20 | CO3-2 | - |
| 21 | Cl-1 | 350 |
| 22 | SO4-2 | 500 |
| 23 | Na+1 | 200 |
| 24 | K+1 | - |
| Микрокомпонентный состав |
| 25 | Алюминий (Al3+) | 0,5 |
| 26 | Барий (Ba2+) | 0,1 |
| 27 | Бериллий (Be2+) | 0,0002 |
| 28 | Бор (B, суммарно) | 0,5 |
| 29 | Кадмий (Cd, суммарно) | 0,001 |
| 30 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,1 |
| 31 | Медь (Cu, суммарно) | 1,0 |
| 32 | Молибден (Мо, суммарно) | 0,25 |
| 33 | Мышьяк (As, суммарно) | 0,05 |
| 34 | Никель (Ni, суммарно) | 0,1 |
| 35 | Ртуть (Hg,суммарно) | 0,0005 |
| 36 | Свинец (Pb) | 0,03 |
| 37 | Селен (Se, суммарно) | 0,01 |
| 38 | Стронций (Sr2+) | 7,0 |
| 39 | Фтор(F), для климатических районов: | I и II III | 1,5 1,2 |
| 40 | Цинк (Zn2+) | 5,0 |
| Микробиологические показатели |
| 41 | Общее микробное число (число образующих колоний бактерий в 1 мл) | не более 50 |
| 42 | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) | Отсутствие |
| 43 | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) | Отсутствие |

Примечания:

1. Перечень определяемых компонентов устанавливается индивидуально для каждого региона.

2. Помимо перечисленных, по рекомендации органов Госсанэпиднадзора или территориальных центров мониторинга геологической среды могут отбираться пробы воды на специфические показатели: радионуклиды, ядохимикаты, хром и др.

# Text boxes

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Победа» Ржевского района

Тверской области

Обзорная карта сельского поселения «Победа» Ржевского района

Масштаб 1:50 000

ООО «БцХ-Энерго»

2014 год

Перечень поселений:                                                  1- сельское поселение «Успенское»                            2- сельское поселение «Победа»                         3- сельское поселение «Итомля»                                 4- сельское поселение «Хорошево»                                5- сельское поселение «Есинка»                                   6- сельское поселение «Чертолино»                                7- сельское поселение «Медведево»

Обзорная карта Ржевского района

Масштаб: 1:2500000

Рис 1. Схема оборудования эксплуатационной скважины на воду

Рис 2.  Насос типа ЭЦВ

Рис 3. Водонапорная башня